Dr. Méhes Balázs:

Bazilika-belső szerkezeti vázlata

Jegyzet harmadéveseknek

Budapest

2oo5

Helykereső vázlatok a Bazilikában, toll, filctoll, 2oo2-o3

A - Példa a részlethalmozásra. Szemben állva a központi kupola alapkörét tartó sarokpillér átlós falával, a díszes képsík-mozaikokat egymáshoz illesztve, belülről kifelé, hozzávetőlegesen spirálvonalban haladva, létesül a vezérsík és a közeli függőleges skála. A boltozat íveit a felmenő falazat derékszögű hálójának elkészülte után kapcsoljuk a szerkezeti rácshoz. A falmezők (kazetták, falfestmények, keretek, díszítések, tagozatok) megfelelő részletezésével hamar eljuthatunk az előtónus szintjéig, amelyet a tisztavonalas technika és a helyi kontrasztok között tartunk nyilván a réteges tónusozás hierarchiájában.

B –Egy iránypontos perspektíva, a főoltár felé fordulva

C – A bejárati baldachin és az orgona-fal látványa

D – Kupola cikkelyei erős alulnézetből

Bazilika-belső szerkezeti vázlata

Jegyzet harmadéves építészhallgatóknak

Kulcs-szavak: aránymérés, befoglaló négyzetháló, „ceruzás mérés”, donga-boltozat (félkör-ív) húrja, válla, külső érintője, magassága, szélső pontja, előlap / képsík viszonya, főirány, előtónus, helyi kontraszt, iránypontok száma és helye, képsík-mozaik, kupola alapköre, legnagyobb alálátás, mérőképsík, nyolcad-pont, négyzethálós kör- (ill. ellipszis-) szerkesztés, részlethalmozás, rövidülő oldal trapéza, szélső ferde (köztes ferde), szerkezeti rács, távoli és közeli függőleges skála, térsarok, vezérsík, vízszintes bevetítés, Y-csomópont.

Az átlós helyzetből nézett kupola-sarokpillér középső sávja vezérsíknak használható. A vezérsík derékszögű hálózata nem torzul a perspektívában, mivel befoglaló formájának előlapja párhuzamos a szemlélő képsíkjával. A vezérsík „részlethalmozással” felépített hosszanti oldalán, araszolva létesül első függőleges skálánk (6). Kezdő részletnek a legfelső tagozat téglalapja kínálkozik (4). Ennek vastagságához viszonyítva kerül alája az egyszerűsített pillér-mező többi mozaikja.

Az első, központi képsíkmozaik-sor felvázolása során, mérő-egységül hasznosíthatjuk a pillérköteg középső részét díszítő (timpanonnal, oszlopokkal keretezett) szoborfülke főméreteit is (1). A vezérsík felvázolásának lépéseit követhetjük végig az első hat ábrán (1-6).

A függőleges mércén (S) - a közeli tagozat osztásaira oldalt pillantva - bejelöljük horizontunk vonalát (12). Szabályos, szimmetrikus belső térben a vízszintes tagozatok biztosan körbefutnak: a magunk mellett, szemmagasságában látott lábazati profilt felismerjük a tér túloldalán, a kép belsejében is.

Ezután következhet a sarokpillérhez baloldalt csatlakozó rövidülésben látszó falmező trapéz formájának meghatározása (7 – 14).

A legnagyobb alálátás helyén arányméréssel határozzuk meg a szélső ferde dőlését. Lejtése a távoli iránypont helyére utal (13). A szélső ferde és a horizont metszéspontjában (általában a rajzlap szélén túl) lesz a rövidülő oldal iránypontja. Ennek ismeretében kiegészülnek a köztes ferdék: összetartó vonal-nyalábjuk a távoli szög-csúcs felé konvergál. A szög szárait a szélső ferde és a horizont szolgáltatja (14).

A szélső ferde (legmeredekebbnek látszó vízszintes tagozat) két főiránybeli komponensét vízszintes bevetítéssel (9) ill. negyedkörös forgatással – vagy más néven: „ceruzás méréssel” – állapítjuk meg (1o). A rajztábla felső peremével praktikusan végrehajtható vízszintes bevetítés a távoli és közeli függőleges skála azonos pontjának (látszólagos) magasság-különbségéről ad pontos felvilágosítást (y). A „ceruzás mérés” a függőleges élek közti (képsíkbeli) távolságot viszonyítja a függőleges skálához (x).

A tér szerkezetét a valós építkezés menetéhez hasonlóan építjük fel: a függőleges falak (pillérek) elkészülte után, azok vállaira ültetjük a szabályos félkör-keresztmetszetű dongaboltozat íveit (15 - 2o). A hozzánk legközelebbi keresztmetszettel kezdjük. A boltozat (két negyed-körből álló) félkör-íveit befoglaló négyzetháló segítségével szerkesztjük meg (l. MB: „Körgyűrűk szerkesztése szabadkézzel”, 2oo2).

Az összetartozó pillér-vállakra virtuális érintőt fektetünk (16), mintha vonórúddal kellene megerősíteni a boltövet.  Ez lesz a félkör-ív húrja. A húr középpontjába állítjuk az íves mennyezet félköreinek megrajzolásához szükséges, „kör-köré írt”, kiegészítő négyzetsor magasságát (vagyis a kör sugarát). A vonatkozó iránypont ismeretében, a metszet felső pontjához külső érintőt illesztünk, mely – az alálátás miatt - az előző szélső ferdénél is meredekebbnek látszik (19). Az új szélső ferde az előzőt köztes ferdévé degradálja.

A kupola alapkörét is négyzetes keretébe foglalva képzeljük el. Az alulról látott térsarok Y-csomópontjának ágait (levegőben suhintott kéz-mozdulattal, a lap szélein túl) meghosszabbítjuk (15). Újabb szélső ferdéinket a távoli iránypontok felé futtatva, a kupola alapkörének perspektivikus ellipszisét az imént elképzelt befoglaló négyzet keretébe szorítjuk (22 - 23).

Összefoglalás

Az egyszerűsítendő építészeti elemeket négyzethálós kockarácsba foglaljuk. A vezérsík „részlethalmozással” felépített hosszanti oldalán létesül az első függőleges skála. Ezen – a közeli lábazati profil osztásai segítségével - bejelöljük horizontunk vonalát. Szabályos belső térben a vízszintes tagozatok megjelennek a tér túloldalán, a kép belsejében is. Egy nézőponthoz egy horizontvonal tartozik.

A legnagyobb alálátás helyén arányméréssel határozzuk meg a távoli iránypont felé mutató szélső ferde helyzetét. A szélső ferde és a horizont metszéspontjában (gyakran a rajzlap szélén túl) lesz a rövidülő oldal iránypontja.

Perspektívában a tér szerkezetét a valós építkezés menetéhez hasonlóan építjük fel. A mennyezet íveit a felmenő falazat derékszögű hálójának elkészülte után illesztjük a szerkezeti rácshoz. A boltozat (két negyed-körből álló) félkör-íveit befoglaló négyzetháló segítségével szerkeszthetjük.

Basilica Interior

Outdoor assignment for third-year-students

Key-words: Basic circle of cupola, circle construction through quadratic grid, detail heaping, first layer of tone, Extreme Oblique Line, framing picture, the Guide Plane, horizontal projection, the Local Contrast, the Master Picture Plane, number and location of Vanishing Points, Oblique Lines of in-between, octagonal tangent point, the Pencil Method, picture plane mosaic, principal direction, the Proportion Measuring Method, relation between object’s front plane and spectator’s picture plane, space corner, structural grid of basic lines, trapezoid of foreshortening side, utmost “sight-from-below”, vault as a circle’s half  (shoulder, external tangent, radius, height, cord), near and remote vertical scale, Y-shaped junction.

In order to depict in linear perspective the Basilica interior of the Budapest Main Cathedral we envelop its classical architectural elements into a simplified cubic grid. Our first vertical scale arises together with the Guide Plane (here: the central part of a corner pillar in diagonal position) completed through gradual “detail heaping”.

With the help of a near bottom profile we attach the horizon level within the vertical scale. Dealing with regular interior space repeating horizontal elements surely reappear even on opposite side (inside the picture). Each perspective view has its own single horizon level.

On the highest “sight-from-below” level we determine Extreme Oblique Line’s slanting which vaguely points toward a remote Vanishing Point. The Vanishing Point of the foreshortening wall will be located at the intersection point (often off paper’s edge) between Extreme Oblique Line and Horizon Level.

In perspective space structure should be constructed similar to real building process. Vaults of ceiling should only be fitted after having completed vertical walls’ structural system. We may construct vault’s half curves composed of double quarters with the help of a framing quadratic grid.

# Text boxes

22. ábra: Kupola alapköre

A szerkezeti rács részben láthatatlan (érintő, magasság, húr, kiváltó) rudazatból tevődik össze (2o). Csoportosítsuk a hasonló építészeti elemeket! A síkokat képzeletben bedeszkázzuk, a nyílásokat ideiglenesen beállványozzuk, az íveket négyzethálóval helyettesítjük, a jeles pontokat alátámasztjuk – ezt jelenti szerkezeti rács felépítése során alkalmazandó absztrahálás.

2. ábra: A szerkezeti váz kezdő képsík-mozaikja.

3. ábra: A szemközti sarokpillér előlapja átlós helyzetű. Szemközti közép-mezője alkalmas kiindulási hely a függőleges- és a vízszintes skálák kialakításához.

A horizonton lévő iránypont helyére a szélső ferdék utalnak (8).

A szélső ferde dőlését a legnagyobb rálátás (legmagasabb vízszintes tagozat) síkjában keressük ki. A jelölt ferdét mint átfogót kezeljük: pontosításának érdekében (rajzlap-peremével párhuzamos, főiránybeli)  összetevőre bontjuk. A derékszögű háromszög kisebbik befogóját rávetítve a nagyobbra, számszerűsítjük a szélső ferde dőlését. Minél nagyobb a háromszög, annál pontosabb a távoli iránypontra mutató szélső ferdét meghatározó aránymérés. Ennek lépéseit követik nyomon a 8 - 13 sz. ábrák.

A rajztábla felső peremével végrehatandó vízszintes bevetítés a távoli és a közeli függőleges skála azonos pontjainak virtuális különbségét mutatja ki. Az oldal-trapéz függőleges élei közti távolságot (x) a márőképsíkunkon elvégzendő „ceruzás mérés” negyedkör-íves forgatásával határozzuk meg. Íme a rövidülésben látszó falmező trapéz-formája (11).

A közeli lábazat tagozataira vonatkoztatott szemmagasságunk (klasszikus, szabályos belső térben) távolban, a kép belsejében is visszatér.

A függőleges mércén (a szomszédos tagozat profilját felhasználva, oldal-pillantással) bejelöljük horizontunk vonalát. A velünk azonos szinten lévő figurák feje szintén kiadja a horizontot. Egy nézőponthoz egy horizont tartozik.

A szélső ferde és a horizont metszéspontjában (gyakran a rajzlap szélén túl) lesz a rövidülő oldal vízszinteseinek iránypontja. Az iránypont ismeretében meghúzhatjuk a köztes ferdék összetartó vonal-nyalábját. A képsíkunkat metsző sík vízszintes elemei (födémek, párkányok, tagozatok, érintők) a perspektívában összetartónak látszanak, s iránypontjuk ekkor valahol a horizonton lesz.

A tér szerkezetét a valós építkezés menetéhez hasonlóan építjük fel: a függőleges, teherhordó falak (pillérek) elkészülte után, vállakra ültetjük az íves dongákat. A boltozat félkör-íveit befoglaló négyzetháló segítségével szerkesztjük meg. A félkörívek csúcspontjaira támaszkodik a kupola alapköre. Perspektívában a kör ellipszisként látszik.

Miután egyszerűsített részleteivel kitöltve, belülről-kifelé haladva, elkészült a vezérsík központi mozaikja (1– 6. ábra), hozzáfoghatunk a csatlakozó szerkezeti oldalfal befoglaló (trapéz-) formájának felvázolásához.

Képsíkunk helyzete a Bazilika hosszanti főfalához képest nem párhuzamos: téglalapját ezért két iránypontos rövidülésben trapéz alakúnak látjuk. Az iránypontok messzire kerülnek, valahol a rajzlap szélén túl sejtjük őket.

Határozzuk meg először a baloldali iránypont helyét!

Donga íve és külső érintője.

A mennyezet félkör-íves donga-boltozatát a közeli nyílás formája határozza meg.  A félkör-ív két negyedkörét kiegészítő négyzetháló segítségével rajzoljuk meg. „Vonórúd” mint húr (átmérő), átlós felezéssel ráállítandó magasság (mint sugár), majd külső érintő – így készül a szerkezeti rács. Az ellipszis legmagasabb pontja (az alálátás miatt) a felező-ponttól balra esik!

16. ábra: Körív szerkesztése előtti „virtuális vonórúd”.

1. ábra: Átlós falsík mint vezérsík

6. ábra: Vezérsík, függőleges skála (S)

7. ábra: Rövidülő oldal trapéza

8. ábra: Szélső ferde

aránymérése (x / y)

9. ábra: Vízszintes bevetítés (y / S)

23. ábra: A kupola alapköre is négyzethálóba szorítva születik

1o. ábra: Ceruzás mérés (x /  S)

14. ábra: Köztes ferdék

15. ábra: Szerkezeti háló, Y-csomópont, közeli félkörívek

12. ábra: Horizont megállapítása

13. ábra: Szélső ferde rámutat a horizonton lévő iránypontra.

11. ábra: Oldaltrapéz, szélső ferde

4. ábra: Kezdő képsík-mozaiknak a legfelső tagozat kínálkozik.

A négyzethálóba (pontosabban: kockarácsba) szorított építészeti elemeket egyszerűsített befoglaló formájukkal ábrázoljuk.

5. ábra: A felső tagozat vastagságához viszonyítva vázolható fel a vezérsík többi eleme.

17. ábra: Külső érintő mint újabb szélső ferde

18. ábra: A félkör-ív

magassága (így épül a

négyzetháló).

2o. ábra: Térsarok szerkezeti hálója, berajzolt Y-csomóponttal

21. ábra: Félkör-ívek csúcspontjain nyugszik az alapkör kerete

19. ábra: Félkör négyzethálós szerkesztése